Приложение № 1 к договору подряда №___/2020 от______________2020г	.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(на завершение работ на наружные инженерные сети)

«Строительство общественно-делового центра» на пересечении ул. Береговая и ул. Братьев Кашириных в Калининском районе г. Челябинска Этап 3 «Общественно-деловой центр».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Строительство общественно – делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Братьев Кашириных в Калининском районе г. Челябинска». Этап 3. «Общественно-деловой центр». |  |
| 2. | Заказчик | Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 76, пом. 12, e-mail: congress-74@yandex.ru |  |
|  | Подрядчик | Определяется по результатам открытого конкурса |  |
| 4. | Местоположение объекта | Территория строительства общественно-делового центра, в том числе: 1-й участок: г. Челябинск, Калининский район, земельный участок в границах ул. Бр. Кашириных, ул. Береговая, набережная р. Миасс 2-й участок: г. Челябинск, Центральный район, земельный участок в границах ул. Свободы, ул. Пушкина, набережная р. Миасс |  |
| 5. | Наименование работ | Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |  |
| 6. | Перечень предусматриваемых договором работ | Работы выполнить согласно перечню прилагаемых локально-сметных расчетов: Конструкции для инженерного оборудования (ЛСР 02-01-10 зам.1 Приложение 1); Конструкции для инженерного оборудования (ЛСР 02-01-10 доп.1 Приложение 2) Наружные сети водоснабжения пожаротушения (ЛСР 06-01-01 зам.1 Приложение 3); Наружные сети водоснабжения пожаротушения (ЛСР 06-01-01 доп.1 Приложение 4); Бытовая канализация (К1) и производственная канализация (К3) (ЛСР 06-01-02 зам.1 Приложение 5); Бытовая канализация (К1) и производственная канализация (К3) (ЛСР 06-01-02 доп.1 Приложение 6); Наружные сети водоотведения (К2) (ЛСР 06-01-03 зам.1 Приложение 7); Наружные сети водоотведения (К2) (ЛСР 06-01-03 доп.1 Приложение 8); Наружные сети водоотведения (К3.1) (ЛСР 06-01-04 зам.1 Приложение 9); Наружные сети водоотведения (К3.1) (ЛСР 06-01-04 доп.1 Приложение 10); Наружные сети теплоснабжения ИОС 4.1 (ЛСР 06-01-05 зам.1 Приложение 11); Наружные сети теплоснабжения ИОС 4.1 (ЛСР 06-01-05 доп.1 Приложение 12); Очистные сооружения ИОС 3.1 (ЛСР 06-01-06 Приложение 13); Очистные сооружения ИОС 3.1 (ЛСР 06-01-06 доп.1 Приложение 14); Вертикальная планировка (ЛСР 07-01-01 зам.1 Приложение 15); Вертикальная планировка (ЛСР 07-01-01 зам.1 Приложение 16); и проектной документации шифр 01-пр-181217-ОДЦ-ПЗУизм.6, ПОС2изм.1, КР4изм.1, ИОС 2.1изм4, ИОС 3.1изм.3, ИОС 4.1изм.3, НВ, НК, НВизм.2, НКизм.3 разработанной ООО «ПИ «АРЕНА» |  |
| 7. | Требования к организации процесса строительства (подрядчику) | До начала работ принять по Акту приема передачи площадку для производства работ по договору подряда от Заказчика. Подрядчик предъявляет Заказчику и в орган государственного строительного надзора (РОСТЕХНАДЗОРА) по окончанию работ, результат работ. До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ППР, в том числе технологические карты. Подрядчик обеспечивает собственными силами охрану материалов, оборудования, иного имущества и результат работ до сдачи его Заказчику. Вывоз с объекта и утилизация собственных бытовых и производственных отходов осуществляет Подрядчик. Подрядчик обеспечивает выполнение работ собственными (привлеченными) грузоподъемными механизмами, автотранспортом, механизмами, оборудованием, инструментом и инвентарем, а также вспомогательными материалами для монтажа. Подрядчик обеспечивает свой персонал необходимыми не титульными зданиями и сооружениями, в т.ч. их содержание. Подрядчик осуществляет содержание подъездных путей, в т.ч. уборка снега на период выполнения работ. Подрядчик обеспечивает мойку колес автомашин, выезжающих за пределы строительной площадки. Подрядчик обеспечивает временное ограждение и освещение мест производства работ. Водоснабжение для нужд строительства и бытовых нужд обеспечивает Подрядчик. Заказчик передает строительную площадку Подрядчику по Акту и в состоянии, в котором она находится на день ее передачи. Заказчик предоставляет Подрядчику по одной точке подключения к электрическим сетям временного электроснабжения на левобережной и правобережной части. Подрядчик обеспечивает технику безопасности и противопожарную безопасность при выполнении работ, в том числе: - обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой (с указанием принадлежности к подрядной организации). - устройство информационных и пожарных щитов; - обеспечивает территорию бытового городка первичными средствами пожаротушения. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с органами ГИБДД проект организации движения транспортных средств, устанавливает на въезде и выезде на строительную площадку знаки дорожного движения; Работы выполнять в соответствии со всеми действующими техническими правилами и нормами, техническими регламентами, согласно технологической последовательности. |  |
| 8. | Требования по охране окружающей труда | Для утилизации отходов, образующихся от проведения строительно-монтажных работ, предусмотреть полигон специализированной лицензированной организации, вошедшей в государственный реестр объектов размещения отходов. |  |
| 9. | Особые требования | Монтаж и испытание наружных сетей водоснабжения и канализации производить согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» Монтаж и испытание сооружений и оборудования производить согласно рекомендациям фирм поставщиков оборудования и материалов. Провести гидравлическое испытание резервуаров на водонепроницаемость (герметичность) в соответствии с требованиями проекта, СП 129.13330.2011 Выполнение работ по строительству сети теплоснабжения выполнять с учетом следующих условий: При производстве строительно-монтажных работ предусмотреть 100% контроль качества сварных швов неразрушающими методами контроля – ВИК, УЗК, РГК, гидравлические испытания в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточных давлением» (далее – ФПН). Утвержденные приказом РОСТЕХНАДЗОРА от 25 марта 2014 г. № 116 и РД 153-34.1-003-2001 По результату выполненных работ Подрядчик обязан представить Заказчику: - удостоверение о качестве монтажа оборудования в соответствии с ФПН - отчет о проведении пуско-наладочных работ в соответствии с ФПН Паспорт смонтированного трубопровода, оформленного в соответствии с требованиями ТР ТС № 032/2013 - руководство (инструкцию) по эксплуатации смонтированного трубопровода, оформленную в соответствии с требованиями ТР ТС № 032/2013 3.3. подрядчик обязан предоставить в составе исполнительной документации на организацию, непосредственно выполняющую работы: - свидетельство НАКС об аттестации персонала, технологии сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов - свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (или договор с такой организацией) - свидетельство об аттестации специалистов неразрушающего контроля - протокол аттестации в Ростехнадзоре (область аттестации «Г2.1» «Тепловые энергоустановки и тепловые сети») лица, ответственного за производство работ |  |
| 10. | Срок выполнения работ | Начало выполнения работ – со дня заключения договора. Окончание выполнения работ: – не позднее 27.11.2020г. |  |